Руководство пользователя

LG SV600

На верхней панели расположена сенсорная панель с красной подсветкой основных кнопок, на нижней – стандартная клавиатура.

КЛАВИШИ НА СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ НЕОБХОДИМО НАЖИМАТЬ - ЛЕГКО ПРИКАСАЯСЬ К ПАНЕЛИ.

Внимание!

В тексте инструкции применяются следующие обозначения:

"……"  - функциональная клавиша

Group    - пункт в меню

Выход из меню осуществляется клавишей "End".

Включение терминала

Отодвинуть панель, нажать  и удержать клавишу  "End".

Выключение терминала производится нажатием на клавишу "End" в течение 3 сек.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕНЮ ПРИ ЗАКРЫТОМ ТЕРМИНАЛЕ:

Нажать клавишу регулировки громкости 2 раза.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИСХОДЯЩЕГО ЗВОНКА

- набрать номер абонента;

- нажать клавишу "Send";

- для окончания разговора нажать клавишу "End";

- если, при окончании разговора, необходимо сохранить набранный номер в записной книжке, нажать правую клавишу выбора под надписью MEMO (процедура сохранения номера описана в пункте «Записная книжка»).

ОТВЕТ НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- отодвинуть панель терминала или нажать клавишу "Send" при поступлении входящего звонка на открытый терминал;

- после окончания разговора нажать клавишу "End" или задвинуть крышку терминала.

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ОТВЕТА НА ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

- «Menu» ( «9. Setting» ( «4. Answer mode»

- Выбрать один из пунктов:

    - Slide up – открыть слайд

    - Slide up and press – открыть слайд и нажать клавишу Send

    - Press send key – нажать клавишу Send

- И нажать «ОК» для выбора.

ЗАПИСНАЯ КНИЖКА

Для входа в меню записной книжки нажать правую клавишу выбора под надписью “Search”.

ЗАПИСЬ НОМЕРА В ТЕЛЕФОННУЮ КНИГУ и присвоение ему специальных параметров.

- Набрать номер телефона

- Нажать правую клавишу выбора под надписью «Save»

Появится меню: 1. Save new name – создать новую запись

2. Add existing name – добавить номер к существующей записи

Клавишами (( выбрать нужное и нажать клавишу «ОК».

- Ввести имя и нажать «ОК»

Номер записан в записной книжке.

Если необходимо установить дополнительные параметры (особый звонок, фотографию и т.д.) необходимо:

- нажать правую клавишу выбора «Search»

- клавишами (( выбрать номер из записной книжки для изменения параметров и нажать «ОК» 2 раза

- установка номера для ускоренного набора: выбрать пункт с номером и нажать правую клавишу выбора «SpD», выбрать номер и нажать клавишу «ОК».

- установка фото: выбрать пункт «Unassigned screen» и нажать левую клавишу выбора «Set», выбрать фото и нажать клавишу «ОК» 2 раза.

- установка звонка: выбрать пункт «Unassigned ringer» и нажать левую клавишу выбора «Type», выбрать мелодию и нажать клавишу «ОК».

- Нажать клавишу «ОК».

ДОБАВЛЕНИЕ ФОТОГРАФИИ К ЗАПИСИ В ТЕЛЕФОННОЙ КНИГЕ

- Зайти в меню телефонной книжки, нажав правую клавишу выбора (Search).

- Джойстиком выбрать имя, к которому необходимо добавить фотографию и нажать «ОК».

- Выбрать пункт «Unassigned screen» и нажать «ОК».

- Нажать левую клавишу выбора (Set).

- Выбрать фотографию и нажать «ОК»

- Клавишами джойстика (((( выбрать нужное на фотографии и нажать «ОК».

- Нажать «ОК» для сохранения изменений.

УДАЛЕНИЕ НОМЕРА ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Нажать правую клавишу выбора под надписью (Search), выбрать запись и нажать левую клавишу выбора под надписью (Menu), “8.Delete”, “OK”.

Просмотр СПИСКА ВХОДЯЩИХ, ИСХОДЯЩИХ И ПРОПУЩЕННЫХ ЗВОНКОВ

Нажать клавишу “Send”.

Для того чтобы удалить номер из списка входящих, исходящих и пропущенных звонков необходимо выбрать номер нажать на выбранном номере правую клавишу выбора (Del), «ОК».

Для того чтобы удалить все номера из списка входящих, исходящих и пропущенных звонков необходимо:

- нажать клавишу «Send»

- нажать левую клавишу выбора (Menu)

- клавишами джойстика (( выбрать команду «8.Delete all» и нажать клавишу «ОК»

- выбрать команду «Yes» и нажать «ОК».

МЕНЮ СООБЩЕНИЙ

Для входа в меню сообщений нажать правую клавишу джойстика(.

СОЗДАНИЯ И ОТПРАВКА ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

- Нажать правую клавишу джойстика(.

- Выбрать пункт “1. Write message” и нажать «ОК».

- Набрать номер телефона в формате 77хххххх (где хххххх - номер телефона) и нажать «ОК».

- Набрать с клавиатуры текст сообщения и нажать «ОК» 2 раза.

ЧТЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

При поступлении звукового оповещения и сигнализации символом  ( на дисплее открыть терминал. Для чтения пользоваться джойстиком. Для выхода из режима чтения сообщения нажать клавишу «END».

Для чтения ранее поступивших сообщений войти в меню сообщений Message (нажав правую клавишу джойстика(), выбрать пункт “3. Inbox” и нажать «ОК», джойстиком выбрать текстовое сообщение и нажать «ОК». Для чтения пользоваться джойстиком.

УДАЛЕНИЕ ТЕКСТОВОГО СООБЩЕНИЯ

Войти в меню сообщений Message (нажав правую клавишу джойстика(), выбрать пункт “3. Inbox” (для удаления входящих сообщений) или “5. Outbox” (для удаления исходящих сообщений) и нажать «ОК», джойстиком выбрать текстовое сообщение, нажать правую клавишу выбора (Del) и «ОК».

Для удаления сразу всех сообщений:

Войти в меню сообщений Message (нажав правую клавишу джойстика(), нажать левую клавишу выбора (Menu), выбрать пункт “*. Delete all” и нажать «ОК». Выбрать пункт “1. Yes” и нажать «ОК».

Работа с камерой

Для входа в меню «Камера» нажать нижнюю клавишу джойстика (.

Фотографирование: нажать клавишу запуск функции «камера» (нажав нижнюю клавишу джойстика (), выбрать пункт «1. Take photo» и нажать "ОК". Расположить телефон горизонтально.

Для установки дополнительных параметров нажать левую клавишу выбора:

- Flash – вспышка

  - Off - выключить

  - On - включить

- Filter - цветовые фильтры

- Resolution – разрешение

  - 1280x960 – высокое

  - 640x480 -  среднее

  - 320x240 - низкое

- Drive – фотографирование в движении

- Timer – установить таймер

  - None – не устанавливать

  - 3 sec

  - 5 sec

  - 10 sec

  - 15 sec

- Quality – качество

  - Normal – нормальное

  - Fine - хорошее

  - Finest - наилучшее

Установить нужный режим и нажать "ОК" для фотографирования.

Для сохранения фотографии нажать "ОК". Для отмены нажать правую клавишу выбора «Clear».

Отправка MMS

- Сфотографировать объект  (нажать нижнюю клавишу джойстика (, «ОК», навести на объект, и нажать «ОК»)

- Нажать левую клавишу выбора ((  )

- Нажать «ОК»

- Ввести номер телефона (в формате 077хххххх) или адрес эл. почты (переключить раскладку можно при помощи правой клавиши выбора)

- Нажать «ОК»

## WAP

Нажать «ОК» 2 раза.

## УСТАНОВКА БУДИЛЬНИКА

- «Menu» ( «6. Utilities ( «3. Wake-up call»

- Выбрать пункт «S_Up», клавишами (( выбрать режим будильника:

- Off – выключить

- Once – одноразовый

- Mon~Fri – с понедельника до пятницы

- Mon~Sat – с понедельника до субботы

- Daily - ежедневно

- Клавишей ( перейти к установке времени. Установить время.

- Включить режим оповещения:

- Always sound – звуковое оповещение

- Always vib - виброзвонок

- Выбрать звонок, нажав левую клавишу выбора (Type). После выбора нажать

- Нажать клавишу “OK”.

диктофон

Запись:

- «Menu» ( «5. Multimedia» ( «3. Voice memo»;

- Нажать правую клавишу выбора (Record);

- Нажать «ОК» для начала записи;

- Нажать «ОК» для остановки записи;

- Нажать еще раз «ОК» для сохранения записи.

Прослушивание:

- «Menu» ( «5. Multimedia» ( «3. Voice memo»;

- Выбрать запись из списка и нажать  «ОК».

Удаление записи:

- «Menu» ( «5. Multimedia» ( «3. Voice memo»;

- Выбрать запись из списка и нажать  левую клавишу выбора (Menu);

- Выбрать пункт «3. Delete» и нажать «ОК»;

- Нажать еще раз «ОК» для подтверждения удаления.

Установка «черного» списка звонков.

Если Вы не желаете принимать звонки от определенных абонентов, можно создать «черный» список.

Добавление номера в «черный» список:

- «Menu» ( «9. Setting» ( «5. Call block mode” (пароль по умолчанию 0000);

- Нажать «ОК» для добавления номера;

- Ввести номер или 3 номера.

Удаление номера из «черного» списка:

- «Menu» ( «9. Setting» ( «5. Call block mode” (пароль по умолчанию 0000);

- Выбрать номер для удаления;

- Клавишей «Clear» удалить номер;

- Нажать «ОК».

## ПРОСЛУШИВАНИЕ МУЗЫКИ В ФОРМАТЕ MP3

- Нажать боковую клавишу «MP3».

- Нажать «OK».

- Клавишами джойстика выбрать мелодию и нажать «OK».

Фоновый режим. Можно прослушивать музыку и одновременно пользоваться другими функциями телефона. Для перевода проигрывателя в фоновый режим нажать клавишу джойстика(. Для возвращения к стандартному режиму нажать клавишу «MP3».

Громкость проигрывателя. Громкость регулируется боковыми клавишами.

- Выход – нажать боковую клавишу «End».

## СОЗДАНИЕ СВОЕГО МЕНЮ (кнопка быстрого доступа к нужным командам)

Для входа в «собственное» настроенное меню необходимо нажать и удержать клавишу «Menu».

Добавление пунктов в «собственное» меню:

- Нажать клавишу «Menu»

- Выбрать команду, которую надо добавить в «собственное» меню (например «6. Utilites», «5. Calculator»)

- Навести курсор на пункт «Calculator» и нажать левую клавишу выбора «Menu»

- Нажать клавишу «OK».

Удалениие пунктов из «собственное» меню:

- Нажать и удержать клавишу «Menu».

- Выбрать команду, которую надо удалить.

- Нажать левую клавишу выбора «Menu» .

- Нажать клавишу «OK» 2 раза.

## МЕНЮ УПРАВЛЕНИЯ ПАРАМЕТРАМИ ЗВОНКА

Для входа в меню управления параметрами звонка нажать “Menu”, 2, 1.

- Ringers – установка мелодии звонка

Для изменения нажать левую клавишу выбора (Type). Клавишами джойстика (( выбрать категорию звонков, клавишами джойстика (( выбрать мелодию. Нажать клавишу «ОК» 2 раза.

- Ringtone/vib. – установка типа оповещения

- Ringers – звуковое оповещение

- Viberation - виброзвонок

- Lamp&Mute – ламповое оповещение (без звука и вибры)

- Ring&vibrate – звонок и вибра одновременно

- Vib after Ring – виброзвонок после звукового звонка

- Ring after Vib. – звуковой звонок после виброзвонка

- Ringing louder – постепенное увеличение громкости звонка

- Max vol & Vib – максимальная громкость и виброзвонок

- Sound effect – звуковые эффекты

- Keytone sound – при нажатии клавиш

- Slide sound – при открытии, закрытии терминала

- Topmenu sound – при входе в «меню»

- Pwr on sound – при включении терминала

- Pwr off sound – при выключении терминала

Звуки в определенной категории выбираются при нажатии левой клавиши «Type» и выбора соответствующего звукового эффекта.

- System alert – сообщения системы

- Voice Guide – голосовое сопровождение действий

- Msg sound – звуки при работе с СМС-сообщениями

- Service area alert – оповещения при  вхождении или выходе из зоны сети

- Call connect alert – оповещение о соединении

- 1 minute alert – оповещение об окончании 1-й минуты разговора

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ ЗВОНКА

Выполняется боковой клавишей.

РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ динамика

Выполняется боковой клавишей во время разговора.

Menu

(при нажатии левой клавиши выбора)

- Contacts – записная книга

- Address book – адресная книга

- Speed dial – ускоренный набор

- Group settings – настройки групп

- Call history – история звонков

- Message – меню сообщений

- Write message – написать сообщение

- MMS – отправка MMS-сообщения

- Inbox – папка входящих сообщений

- Voice message

- Outbox – папка исходящих сообщений

- Draft - черновики

- Messagebox – папка хранимых сообщений

- Voice mail

- Spam isolation – защита от спама (нежелательных сообщений)

      - Spam number – номера, с которых приходит спам

      - Spam string – строка, встречающаяся в сообщениях - спаме

      - Spam Msgbox – папка с сообщениями - спамом

      - Spam setting – установка защиты от спама

- Settings – установки

- My phrase – мои фразы (образцы сообщений)

- Display type – тип отображения входящего сообщения (только заголовок, или сразу весь текст сообщения)

- Alert time – время оповещения (без оповещения, единожды, каждые 2 минуты)

- Message alerts – тип звукового оповещения при поступлении сообщения

- Save Outbox – сохранять в папке «Отправленные»

- Font color – цвет шрифта

- Font size – размер шрифта

- Background – фоновый рисунок (выбор клавишами (()

- Sending Confirm – подтверждение об отправке сообщения

- Delete all – удалить всё

- Call duration – продолжительность звонков

- All calls – продолжительность и количество всех звонков

- Dialed calls – продолжительность и количество исходящих звонков

- SMS sent num. – количество номеров, на которые отправлялись SMS-сообщения

- Photo phonebook – просмотр записной книжки по фотографиям ( на корейском)

- Sounds – настройки звуков

- Ringers – звонки.

Выбор звонка: для выбора звонка нажать левую клавишу выбора (Type). Клавишами ((выбрать категорию звонков, клавишами (( выбрать звонок. Для установки выбранного звонка нажать «OK».

Установка громкости звонка: клавишей (перейти к строке «Volume» и клавишами (( установить громкость и нажать «OK».

- Ringtone/vib. – установка типа оповещения

- Ringers - звуковое оповещение

- Vibration - виброзвонок

- Lamp & Mute – ламповое оповещение (без звука и вибры)

- Ring & vibrate – звонок и вибра одновременно

- Vib after Ring – виброзвонок после звукового звонка

- Ring after Vib. – звуковой звонок после виброзвонка

- Ringer louder – постепенное увеличение громкости звонка

- Max vol & Vib – максимальная громкость и виброзвонок

- Sound effect – звуковые эффекты

- Keytone sound – при нажатии клавиш

- Slide sound – при открытии, закрытии терминала

- Topmenu sound – при входе в «меню»

- Pwr on sound – при включении терминала

- Pwr off sound – при выключении терминала

- Звуки в определенной категории выбираются при нажатии левой клавиши «Type» и выбора соответствующего звукового эффекта.

- System alert – сообщения системы

- Voice Guide – голосовое сопровождение действий

- Msg sound – звуки при работе с СМС-сообщениями

- Service area alert – оповещения при  вхождении или выходе из зоны сети

- Call connect alert – оповещение о соединении

- 1 minute alert – оповещение об окончании 1-й минуты разговора

- Screen – настройки экрана

  - Screen image – экранная картинка

- Wallpaper – картинка

- Incoming call – картинка при входящем звонке

- Power on – картинка при включении терминала

- Power off – картинка при выключении терминала

- Nate on – картинка при выходе в Интернет

  - Clock/Calendar – выбор типа часов и календаря на дисплее (выбор осуществляется клавишами (( джойстика)

  - Banner – надпись на дисплее (ввести текст, выбрать расположение [слева, посередине, справа, движущаяся], цвет фона и цвет шрифта и нажать «ОК»)

  - Menu style – стиль меню

- Arc style – меню в виде дуги

- Cross style – перекрестный стиль

- Grid style - стиль сетки

- Font settings – настройки шрифта

- Set font style – установка типа шрифта в телефоне

- Dial font – шрифт цифр при наборе номера

- Key jjang friend – не использовать

- Backlight – настройки подсветки

- Organaizer - органайзер

- Schedule – календарь с уведомлениями

- To-do – план действий

- Anniversary – праздники (годовщины)

- Memo - заметки

- D-day counter – отсчет дней

- Multimedia - Мультимедиа

- JUNE – не использовать

- CYON game - игры

- Voice memo - диктофон

- Utilities – утилиты

- Portable disk - портативный диск

- Alarm - напоминалка

- Wake-up call - будильник

- Subway – карта метро Сеула

- Calculator - калькулятор

- Stopwatch - секундомер

- Word time – мировое время

- Flashlight – активация фонарика при помощи боковой клавиши (фонарик с обратной стороны телефона)

- IrDA – работа с ИК-портом

- Send address book – переслать адресную книжку

- Send one – отправить один контакт

- Send group – отправить группу

- Send all – отправить все

- Send my info. – отправить информацию о себе

- Set my info – переслать информацию о себе

- Send photo – отправить фотографию

- Receive data – получить данные

- Receive contact – получить контакт

- Receive photo – получить фотографию

- Camera - камера

- Take photo - сфотографировать

- Record video – снять видео

- Special shot – специальная съемка (используя эффекты)

- PhotoOn – не использовать

- Photo album – фото альбом

- Video album – видео альбом

- Slide show – просмотр фотографий в виде слайдов (предварительно необходимо добавить фотографии для слайд-просмотра)

- Edit photo – редактирование фотографий

- Print photo – не использовать

- Camera setting – настройки камеры

- Delete album – очистить альбом

- Lock album – заблокировать просмотр альбома

- Shutter sound – звуковое сопровождение фотографирования

- Timer sound – звук таймера

- Screen set mode – установка режима экрана

- Auto save – авто сохранение

- Change photo num -

- Cam setting init – инициализация настроек камеры

- Internet - Интернет

- NATE – выход в Интернет

- Playon – не использовать

- WINC – не использовать

- Internet 114 – не использовать

- Favorite – не использовать

- Capture image – не использовать

- NATE setting – не использовать

- NWC setting – не использовать

- Settings - настройки

- Security settings – параметры настройки безопасности

- Key guard – блокировка клавиатуры

- Area code – добавление кода региона

- Answer mode – способ ответа на входящий звонок

- Slide up – открытие слайда

- Slide up and press – открытие слайда и нажатие клавиши Send

- Press send key – нажатие клавиши Send

- Call block mode – «черный» список

- Block number – добавить номер в «черный» список

- Block group  – добавить группу в «черный» список

- Выбор языка

- Data mode conf. – настройка режима передачи данных

- Set pc sync – синхронизация с установками компьютера

- Receive mode – режим получения

- Data comm set –

- Number plus

- Chek memory – проверить состояние памяти

- Portable disk format – отформатировать внешний диск

- My phone info. – информация о владельце телефона

- Roaming – не использовать

Дополнительные функции:

1.Автоматическое определение номера (АОН).

№ звонящего высвечивается на экране терминала.

2. Ожидание вызова.

Не прерывая текущего разговора, можно принять ещё один звонок. О втором вызове известят короткие звуковые сигналы. На экране отобразится номер второго абонента. Выбор абонента осуществляется нажатием [Send]. Определив приоритет отключить одного из абонентов, нажав [End].

3.Трехсторонняя связь.

Организация разговора одновременно с двумя абонентами:

-дозвонившись до абонента №1, набрать №тел. второго абонента и нажать [Send]. После ответа абонента №2  нажатием [Send] устанавливается трёхсторонняя связь.

4.Переадресация вызова.

4.1.Немедленная переадресация.

[*]+[0]+[2]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[0]+[2]+[Send]-выключено.

4.2.Переадресация по «занято».

[*]+[6]+[7]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

[#]+[6]+[7]+[Send]-выключено.

4.3.Переадресация по «нет ответа».

[*]+[6]+[1]+[№телефона для переадресации]+[Send]-включено.

Поступающие звонки будут переведены, если ваш телефон не отвечает через 3-5 посылок вызова.

[#]+[6]+[1]+[Send]-выключено.

4.4.Переадресация по «занято» и «нет ответа».

[*]+[2]+[1]+[0]+[№телефона для переадресации]+[Send]-

включено.

[#]+[2]+[1]+[0]+[Send]-выключено.

-Активируется  оператором связи по заявке клиента.

Зарядка аккумуляторной батареи.

Внимание: Терминал снабжён Lithium Ion Battery батареей. Для сохранения срока службы батареи без изменения ёмкости её необходимо полностью заряжать и разряжать.

Включите зарядное устройство в электрическую сеть 220 вольт.

Вставьте терминал в отсек для зарядки.

О нормальном ходе зарядки сигнализирует красный цвет индикатора заряда, в случае мигания – переустановить телефон в зарядный отсек.

Об окончании зарядки свидетельствует смена красного цвета индикатора заряда на зеленый.

Извлеките терминал из зарядного устройства.

Батарея отдельно заряжается аналогично в соответствующем отсеке.

Выключите зарядное устройство из сети.

В связи с нестабильным напряжением в сети, рекомендуется включать зарядное устройство (ЗУ) в сеть через стабилизатор напряжения.

Если заряд не происходит, предоставьте терминал и батарею для ремонта.  Наличие  ЗУ и  документов на терминал обязательно.

Категорически запрещается:

- отключать батарею от терминала не выполнив правильную процедуру выключения телефона;

- отключать батарею от терминала во время дозвона и в режиме разговора;

- подключать зарядное устройство от автомобиля во время разговора;

- подключать зарядное устройство от автомобиля к терминалу без батареи;

- включать зарядные устройства в сетевую розетку с подгоревшими или ослабленными контактными клеммами;

- входить и пользоваться пунктом меню, содержащим системные настройки оператора и завода изготовителя.

Всегда отключайте зарядное устройство от сети питания после зарядки батареи.

Компания «Интерднестрком» снимает с себя гарантийные обязательства за несоблюдение пользователем вышеперечисленных пунктов.

Телефоны для справок:

Отдел обслуживания абонентов…………………………… /0-533/ 6-22-22

Служба поддержки абонентов: ……………………………..1199

Как получить информацию о состоянии лицевого счета.

- 878 - текстовое сообщение о состоянии счета и пакете обслуживания.

- 881 - автоответчик о состоянии счета для абонентов лимитированных пакетов IDC (IDC-15, IDC-20, IDC-50, IDC-Престиж)

- 883 – сервис управления счетом для абонентов пакета Simple.

www.idknet.com

# Text boxes

клавиша «ОК»

Дисплей

Клавиши регулировки громкости

Правая  клавиша выбора,

записная книжка

Левая  клавиша выбора,

клавиша «MENU»

клавиша «MP3»

клавиша «END»

клавиша «SEND»

клавиша «Clear»

Джойстик